## Slide 1
工地安全監控系統
兩天開發成果總結：Flask 後端、即時監控畫面、YOLO + MediaPipe + UWB 座標整合
影像輸入
→
YOLO/PPE
→
MediaPipe
→
人員追蹤
→
狀態管理
成果：即時串流、人員資訊卡、三種 Overlay、範圍座標、JSON API、警報事件

## Slide 2
開發目標與本次範圍
先完成可展示、可測試、可持續擴充的安全監控原型
Construction Safety System / 2
原始需求
前端：即時畫面在上，人員資訊在下
後端：五個核心模組
來源：本機影片、RTSP、手機攝影機
追蹤：先做影像 track_id，UWB 之後再接
本次完成
Flask 後端主控流程
YOLO 人員與 PPE 模型接入
MediaPipe heavy 姿態模型接入
IoU + 外觀特徵追蹤
UWB 範圍繪製與座標換算
展示能力
即時串流監控頁
依人數產生資訊方格
Worker / MediaPipe / PPE 切換
警報與人員 JSON 查詢
可調影片來源與模型門檻

## Slide 3
整體架構
由影像來源進入後端分析，再輸出即時畫面、狀態資料與警報事件
Construction Safety System / 3
影片/RTSP/手機
→
影像前處理
→
YOLO 偵測
→
MediaPipe 姿態
→
追蹤/狀態整合
Frontend
即時畫面
人員資訊卡
繪製範圍
Overlay 按鈕
Routes
/api/cameras
/api/workers
/api/alerts
/api/health
Runtime
背景推論
MJPEG 串流
低延遲設定
模式切換
Modules
camera
yolo_detector
pose_detector
tracker
worker_manager
Data
記憶體狀態
事件佇列
JSON

## Slide 4
前端監控畫面
主畫面已從單純頁面變成可互動的監控介面
Construction Safety System / 4
即時畫面
MJPEG 串流
保留比例，避免人體變形
右上角顯示攝影機來源
畫面上可繪製 UWB 判定範圍
人員資訊卡
依偵測人數產生方格
顯示 worker_id / track_id
顯示 PPE、行為、風險
顯示範圍內座標，範圍外顯示「無」
Overlay 切換
Worker：人框、ID、座標
MediaPipe：骨架與 33 點
PPE：安全帽/背心框
操作工具
繪製範圍
儲存範圍
清除重畫
健康檢查與 JSON 連結

## Slide 5
五個核心模組狀態
模組一、四、五已建立；模組二、三整合既有模型與方法
Construction Safety System / 5
模組
主要功能
目前狀態
影像輸入與前處理
影片、RTSP、Webcam、手機串流；解析度、FPS、比例與低延遲處理
完成
YOLO 穿戴辨識
kaggle.pt 偵測人員；best_v3.pt 偵測 PPE；裝備配對到人員
完成並修正後處理
MediaPipe 姿態分析
33 點姿態、腰部座標、跌倒/奔跑/不穩/求救判斷
完成並多次校正
人員追蹤與 UWB 配對
維持 track_id、計算整畫面/範圍座標；UWB 硬體待接
追蹤與座標完成
人員狀態管理
整合 worker_id、track_id、PPE、行為、風險與事件
記憶體版完成

## Slide 6
影像輸入與流暢化
解決來源切換、手機串流、變形與延遲問題
Construction Safety System / 6
支援來源
本機影片：test_videos/*.mp4
RTSP URL
Webcam
手機攝影機串流：/video、/mjpegfeed、/shot.jpg
前處理
預設輸出 960 x 540
preserve_aspect 保留比例
可調亮度、對比、銳化、降噪
buffer_size = 1，降低舊幀堆積
流暢化
async_stream：畫面與推論分離
inference_fps 控制分析頻率
JPEG quality 降低傳輸量
使用 velocity 預測人框，讓追蹤顯示更平滑

## Slide 7
YOLO 與 PPE 準確度改善
確認模型不是沒用到，而是後處理需要更精準
Construction Safety System / 7
模型確認
kaggle.pt：人員偵測
best_v3.pt：PPE 偵測
best_v3 類別含 helmet、no_helmet、safety_vest、no_safety_vest、mask、gloves 等
後處理修正
不同 PPE 類別使用不同信心門檻
安全帽限定在人框上半部
背心限定在軀幹區域
遠處孤立誤框不再顯示
同一類 PPE 只保留最佳結果
單人測試策略
測試影片確認只有一人
max_people 預設為 1
只保留最可信的人框
降低多框與追蹤亂跳
未來多人場景可調大 max_people

## Slide 8
MediaPipe 姿態與行為判斷
從單幀判斷改為連續特徵判斷，並參考論文特徵設計
Construction Safety System / 8
姿態模型
已下載 pose_landmarker_heavy.task
使用 MediaPipe Tasks API
依 YOLO 人框裁切後個別分析
輸出 33 點 landmarks 與腰部座標
特徵設計
軀幹角度
髖部高度
手腕位置
膝蓋角度
腳踝變化
身體移動速度
保留連續 0.5 至 2 秒資料
行為判斷
跌倒：角度、高度、姿態轉換
奔跑：位移、手臂、步伐綜合判斷
步伐不穩：橫向晃動
揮手求救：手腕高於肩部
奔跑門檻經多次放鬆/收緊校正

## Slide 9
人員追蹤與 UWB 範圍座標
先完成影像追蹤與座標計算，保留未來 UWB 實機配對空間
Construction Safety System / 9
追蹤改善
IoU 追蹤為基礎
加入中心距離與框大小相似度
加入外觀 HSV 直方圖
短暫漏偵測後可接回同一 ID
舊軌跡不再顯示為殘影框
座標計算
追蹤點由腳底改為腰部
MediaPipe 成功：使用左右髖部中心
MediaPipe 失敗：用人框腰部估計
同時計算整畫面座標與繪製範圍座標
範圍判定
自由繪製多邊形
人在範圍內：輸出 range pixel / normalized
人在範圍外：顯示「無」
未來可結合 UWB worker_id 配對可信度

## Slide 10
資料儲存與資料結構
目前為即時記憶體狀態，尚未正式落資料庫
Construction Safety System / 10
資料類型
儲存位置 / 形式
用途
WorkerState
worker_manager.workers dict
worker_id、track_id、box、velocity、coordinate、PPE、behavior、risk
事件紀錄
events deque(maxlen=200)
保存未配戴、跌倒、求救、奔跑等警報事件
最新推論結果
runtime.latest_result
供串流 overlay 與 /api/workers 使用
繪製範圍
runtime.pairing_range
保存 UWB 判定多邊形點位
模型狀態
/api/cameras
模型路徑、信心門檻、max_people、overlay_mode
後續可建立資料表：worker_snapshots、alerts、camera_configs、uwb_pairings。

## Slide 11
主要問題與修正結果
這兩天不只新增功能，也完成多輪除錯與穩定化
Construction Safety System / 11
問題
原因分析
修正結果
Flask 404
根路由未提供頁面
新增監控主頁與 favicon 回應
中文亂碼
檔案/終端編碼不一致
主要頁面恢復 UTF-8 中文
畫面變形
影像被拉伸填滿
保留比例顯示，人體比例正常
延遲嚴重
串流與推論同步阻塞
背景推論、低 buffer、降低 JPEG 品質
追蹤亂跳
假人框、漏偵測、殘留軌跡
單人限制、外觀追蹤、active track 顯示
PPE 不準
低信心與位置配對太寬
類別門檻、位置規則、最佳結果保留
奔跑判斷失衡
單一特徵過敏或門檻太嚴
改用位移、手臂、步伐綜合判斷

## Slide 12
API 與資料輸出範例
目前前端與除錯都透過 JSON 取得狀態
Construction Safety System / 12
主要 API
/api/cameras：攝影機與模型狀態
/api/cameras/stream：即時 MJPEG
/api/cameras/pairing-range：範圍讀寫
/api/cameras/overlay-mode：Overlay 切換
/api/workers：人員狀態
/api/alerts：警報事件
{ "worker_id": "worker-001", "track_id": 1, "camera_id": "CAM-01", "ppe": { "helmet": true, "vest": true }, "coordinate": { "frame": { "pixel": { "x": 94, "y": 718 } }, "range": null }, "behavior": { "status": "站立", "running": false }, "risk_level": "normal", "alerts": [] }

## Slide 13
目前展示方式與後續建議
可用測試影片或手機串流展示完整流程
Construction Safety System / 13
展示步驟
啟動 Flask：python -m backend.app
開啟 http://127.0.0.1:5000/
切換 Worker / MediaPipe / PPE
繪製 UWB 判定範圍
觀察資訊卡與 JSON API
可說明亮點
前後端資料流已打通
推論與畫面串流可分離
座標由整畫面延伸到自訂範圍
PPE 與行為都有連續幀穩定處理
追蹤顯示加入平滑預測
下一階段
接 UWB 實際資料來源
建立 database 資料表
新增事件查詢與匯出
針對現場影片校正門檻
多人場景測試 max_people

## Slide 14
結論
這兩天已從概念架構推進到可執行、可展示、可除錯的安全監控原型。
已完成的核心價值
即時畫面
人員資訊
PPE 辨識
姿態分析
追蹤與範圍座標
目前定位
適合展示流程
適合測試影片與手機串流
適合後續接 UWB 與資料庫
下一階段
現場影片校正
UWB 實機配對
資料庫與警報後台