## Slide 1
工地安全監控系統：重點更新報告
手機串流連接、主畫面更新、人員追蹤改良、MediaPipe 姿態分析優化
手機串流
→
主畫面
→
人員追蹤
→
MediaPipe
→
展示驗證
目的：讓報告對象快速理解這幾個功能是如何被接上、為何修改、以及實際改善了什麼。

## Slide 2
本份簡報聚焦範圍
不是完整系統總覽，而是針對最近主要改動做技術與成果說明
Focused Updates / 2
手機串流連接
手機 IP Camera URL 接入
自動嘗試 /video、/mjpegfeed、/shot.jpg
RTSP、本機影片、Webcam 同一套輸入流程
低延遲讀取與快取處理
主畫面更新
即時畫面在上、人員資訊在下
攝影機狀態移到右上角
自由繪製 UWB 判定範圍
Worker / MediaPipe / PPE 三模式切換
追蹤改良
單人測試 max_people=1
IoU + 中心距離 + 框大小
外觀 HSV 特徵
舊軌跡保留但不顯示殘影
MediaPipe 優化
heavy task 模型
人框裁切後分析
腰部座標
奔跑規則校正

## Slide 3
手機串流連接：遇到的問題
手機攝影機不是固定只有一種 URL 格式，因此一開始容易連不上
Focused Updates / 3
當時現象
測試手機串流時出現連線錯誤
例如嘗試 http://10.98.150.196/video
也嘗試 /mjpegfeed、/shot.jpg
曾看到 tcp 連線失敗與錯誤碼
代表當下網址、port 或網路連通性不穩
原因分析
手機 IP Camera App 的串流端點不統一
有些 App 使用 8080，有些使用 4747 或 80
MJPEG 串流與單張 snapshot 是不同讀取方式
若手機與電腦不同網段，HTTP 會連不上
採用策略
不要求使用者輸入完整端點
輸入 base URL 後自動展開候選路徑
先嘗試連續串流，再嘗試 snapshot
把成功來源記錄成 active_source 顯示在畫面右上角

## Slide 4
手機串流連接：實作方式
把手機串流整合到模組一，和影片、RTSP、Webcam 使用同一套 FramePacket 輸出
Focused Updates / 4
使用者輸入 URL
→
產生候選端點
→
OpenCV / snapshot 讀取
→
前處理
→
FramePacket
候選端點
若輸入 http://IP
系統自動嘗試：
http://IP:8080/video
http://IP:4747/mjpegfeed
http://IP:80/shot.jpg
最後再回退到原 URL
讀取策略
串流端點：cv2.VideoCapture
snapshot 端點：urlopen + cv2.imdecode
成功後紀錄 active_source
失敗時累積錯誤訊息，方便除錯
輸出統一
不論來源是手機、RTSP 或影片
都輸出 frame、frame_index、timestamp、source、width、height
後續 YOLO、MediaPipe、追蹤不需要關心來源差異

## Slide 5
手機串流與延遲改善
重點是不要讓舊幀堆積，也不要讓推論阻塞畫面串流
Focused Updates / 5
低延遲輸入
target_fps 預設 20
buffer_size = 1
stale_frame_grabs = 4
即時來源會先 grab 掉舊幀，再 retrieve 最新幀
非同步推論
async_stream = True
畫面串流持續輸出
YOLO / MediaPipe 在背景 thread 分析
inference_fps 控制分析頻率，避免 CPU 被打滿
畫質與比例
輸出解析度 960x540
preserve_aspect + letterbox
避免人體被拉寬或拉高
stream_jpeg_quality 預設 58，降低網路傳輸量

## Slide 6
主畫面更新：從基本畫面到監控介面
畫面不只是顯示影片，而是可以操作、切換、觀察即時狀態
Focused Updates / 6
原始需求
即時畫面放上方
畫面人物資訊放下方
先粗略完成監控畫面
後續再補詳細功能
已完成更新
Flask root / 提供主畫面
右上角顯示攝影機 active_source
人員資訊卡依實際 workers 生成
健康檢查、攝影機、人員、警報 JSON 連結
一致性修正
修正 404 Not Found
修正頁面中文亂碼
修正畫面變形
移除錯誤 BLE 字樣，統一為 UWB
Next.js 靜態頁也重新整理成正常中文

## Slide 7
主畫面更新：範圍繪製與三種顯示模式
讓同一個主畫面能針對不同模組做展示與除錯
Focused Updates / 7
UWB 範圍繪製
在即時畫面上點選多邊形
可儲存或清除重畫
座標以 normalized 0~1 儲存
人在範圍外時資訊卡顯示「無」
三種 Overlay
Worker：人框、track_id、腰部座標
MediaPipe：骨架與 33 點
PPE：安全帽/背心等裝備框
切換 API：/api/cameras/overlay-mode
人員資訊卡
顯示 worker_id / track_id
顯示行為狀態、風險、警報
顯示 PPE 穩定結果
新增 PPE 原始偵測，方便比對模型結果

## Slide 8
人員追蹤改良：問題分析
同一個人被換成不同 ID，通常不是單一原因造成
Focused Updates / 8
原本現象
同一個人在不同時間變成不同人
單人影片也可能出現多個框
畫面上有殘留框或假框
追蹤結果看起來不流暢
原因拆解
YOLO 人員框偶爾漏偵測或跳動
低信心假人框進入追蹤
只用 IoU 遇到快速位移會斷線
為了接回 ID 保留舊 track，但舊 track 若直接顯示會像殘影
測試情境確認
使用者補充：測試影片只有一個人
因此 max_people 預設調成 1
只保留最可信的人框
多人場景未來可用 MAX_PEOPLE 或 API 調整

## Slide 9
人員追蹤改良：實作細節
追蹤從單純 IoU 擴充成多條件匹配，並改善顯示層流暢度
Focused Updates / 9
匹配條件
IoU 基礎匹配
放大預測框做 relaxed IoU
中心距離與框大小相似度
人員外觀 HSV histogram
appearance similarity 協助重新接回同一 ID
顯示策略
tracker 內部保留 missed track
但畫面與 /api/workers 只顯示 missed=0 的 active worker
避免舊框殘留在主畫面
新增 retained_tracks 方便除錯
流暢化
Track 會輸出 velocity
串流每幀用 velocity 做短時間預測
預測時間上限 0.65 秒
讓 Worker overlay 框在兩次推論間平滑移動

## Slide 10
人員追蹤改良：成果與可展示點
修正後單人測試不再產生多個 worker，資訊與畫面一致
Focused Updates / 10
項目
修改前
修改後
人員數
單人影片可能出現多框
max_people=1，只保留最可信人框
Track ID
漏偵測後容易換 ID
IoU + 距離 + 尺寸 + 外觀特徵接回
畫面殘影
保留軌跡也被畫出來
只顯示 active track
流暢度
框只在推論完成時更新
兩次推論間用 velocity 預測
資料一致性
狀態 API 可能包含保留軌跡
/api/workers 與畫面一致顯示 active worker
測試結果：單人影片 process-once 可維持 workers=1、tracks=1，並輸出 velocity、ppe_detections、wall_time 等完整欄位。

## Slide 11
MediaPipe 優化：問題分析
姿態準確度與行為判斷，會受到裁切、幀率、特徵門檻影響
Focused Updates / 11
原本問題
MediaPipe 抓不到或不穩
跑步偵測不到或太容易觸發
單幀判斷容易誤判
如果人太小、腳被遮住，腳踝/膝蓋特徵會不可靠
原因分析
整張畫面多人姿態不穩
YOLO 人框裁切若偏移會影響骨架
async inference FPS 與行為判斷 FPS 不一致
膝蓋角度抖動不能單獨代表奔跑
優化方向
下載並接入 pose_landmarker_heavy.task
每位人員 ROI 裁切後個別分析
保留連續 0.5~2 秒資料
使用多特徵綜合判斷行為

## Slide 12
MediaPipe 優化：實作方式
將姿態分析變成可追溯、可調整的特徵流程
Focused Updates / 12
YOLO 人框
→
擴大 ROI
→
MediaPipe heavy
→
座標映射回整圖
→
行為特徵
ROI 分析
每個 person box 加 padding
裁切人員區域後跑 pose
取 confidence 最高的 pose
map_pose_detection_to_frame 映射回原圖座標
座標輸出
輸出 33 個 landmarks
計算左右髖部中心作為腰部座標
MediaPipe 失敗時 fallback 到人框腰部中心
主畫面 MediaPipe 模式可畫骨架
時間一致
MediaPipe timestamp 單調遞增
WorkerManager fps 使用實際 analysis_fps
避免 async 模式下行為判斷累積幀數錯估
行為結果保留 debug info

## Slide 13
MediaPipe 優化：姿態特徵與行為規則
參考論文特徵，但目前先用規則式判斷而非訓練模型
Focused Updates / 13
姿態特徵
軀幹角度 torso_tilt
髖部高度 hip_height_ratio
頭肩相對位置
左右手腕高度
左右膝蓋角度
左右腳踝 Y 變化
關鍵點 Y 軸標準差
行為判斷
跌倒：姿態轉換 + 高度下降/角度變化
奔跑：身體位移 + 手臂擺動 + 步伐變化
步伐不穩：橫向晃動且速度不高
揮手求救：手腕高於肩部
奔跑多次校正
先修掉「膝蓋抖動就算跑步」
再放寬過嚴的腳踝與手臂門檻
目前 2 筆姿態資料即可開始判斷
確認幀數約 2~3 幀，反應較快

## Slide 14
四項更新總結：問題、做法、結果
適合報告時快速收斂重點
Focused Updates / 14
主題
原本問題
修改方式
目前結果
手機串流
URL/port/端點不固定，常連不上
自動展開候選端點，支援 stream 與 snapshot
可用 base URL 接手機攝影機
主畫面
404、亂碼、畫面比例與資訊不足
Flask root 頁、UTF-8、16:9、資訊卡、Overlay 切換
可展示即時監控與模組結果
人員追蹤
ID 亂跳、多框、殘影、不流暢
max_people、外觀特徵、active track、velocity 預測
單人測試穩定，畫面較順
MediaPipe
姿態不穩、跑步判斷失衡
heavy task、ROI 裁切、映射回原圖、多特徵規則
可畫骨架、腰部座標、行為狀態

## Slide 15
展示流程建議
報告時可以照這個順序操作，讓改動更直觀
Focused Updates / 15
1. 啟動與連線
啟動 Flask：python -m backend.app
開啟 http://127.0.0.1:5000/
顯示右上角 active_source
可說明 CAMERA_SOURCE 可切影片或手機 URL
2. 主畫面操作
先看 Worker 模式
繪製 UWB 判定範圍
觀察下方人員卡座標
切換 MediaPipe 看骨架
切換 PPE 看裝備框
3. 說明改善
追蹤框跟隨更順
單人影片不再多框
PPE 原始偵測可追溯
MediaPipe 腰部座標可 fallback
API 可查 JSON 結果

## Slide 16
下一步建議
目前已能展示四項重點功能，接下來可朝現場穩定度與 UWB 實機整合推進。
手機串流
固定手機攝影機 App 與 URL 格式
建立來源設定頁
加入斷線自動重連狀態提示
追蹤與姿態
用實際工地影片校正門檻
多人場景測試 max_people
收集跑步/跌倒樣本調整規則
資料與 UWB
接 UWB worker_id 配對
建立資料庫紀錄
事件查詢與警報通知